## Slide 1: Die Wheatstonsche Messbrücke

## Slide 2: Überblick der Inhalte
Allgemeines
Beschreibung
Grundaufbau der Messbrücke
Elektrotechnische Grundlagen
Abgleichverfahren und Ausschlagverfahren
Herleitung der Formel
Beispiel

## Slide 3: Allgemeines
Wurde 1822 von Samuel Hunter Christie erfunden
Ist benannt nach Charles Wheatstone
Dient zur Messung von elektrischen Widerständen und kleinen Widerstandsveränderungen
Besteht aus vier Widerständen, welche ringförmig angeordnet werden
Dazu kommt eine Spannungsquelle und ein Spannungsmessgerät

## Slide 4: Beschreibung
Zwei Widerstände bilden einen Spannungsteiler
Zwei Spannungsteiler liegen parallel zueinander
Zwischen den Spannungsteilern wir das Messgeräte geschaltet
Die Spannung zwischen den Spannungsteiler wird Brückenspannung genannt

## Slide 5: Grundlagen
Zur Brechnung benötigt man 3 bekannte widerstände
Diese werden so lange variiert bis die brücken spannung null beträgt
Anschließend lässt sich der unbekannte Widerstand errechnen